FIȘĂ TEHNICĂ - NY1355FD

Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, categoria II - 4121X Maxi cu picou

Descriere: Mănuși tricotate din nylon/spandex acoperite 3/4 cu un strat moale de nitril texturat, cu puncte de nitril pe palmă - cu manșetă elastică. Marimi disponibile: 8, 9 și 10. Mănuși de protecție, pentru protecție împotriva agresiunii fizice și mecanice cauzate prin abraziune, rupere, înțepare și tăiere cauzate de obiecte ascuțite și protecție la impact (EN388:2016).

Marcarea mănușilor:

Performanțele sunt în conformitate cu specificațiile standardelor: EN 420:2003+A1:2009 (EN 420:2003+A1:2009) – toate cerințele cu dexteritate – nivel de performanță 5 (din maxim 5) și EN 388:2016 (EN 388: 2016), niveluri de performanță ,,4121X,,. Semnificația nivelurilor de performanță este conform tabelului următor:

| Standard de referință | Caracteristică, unitate de măsură | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4 | NIVEL 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1/SR EN 388:2016 (EN 388:2016) | Rezistență la abraziune (număr de cicluri) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| 6.2/SR EN 388:2016 (EN 388:2016) | Rezistență la tăiere prin tranșare (indice) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| 6.3/SR EN 388:2016 (EN 388:2016) | Rezistență la sfâșiere, N | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| 6.4/SR EN 388:2016 (EN 388:2016) | Rezistență la perforare, N | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

Instrucțiuni de utilizare:

Mănuși tricotate la mașină din nylon/spandex ceea ce le conferă o bună potrivire și sensibilitate, un grad superior de confort și dexteritate. Stratul de acoperire moale de nitril texturat în palmă intensifică protecția și asigură și o bună aderență în condiții de umiditate canalizând scurgerea de fluid excesiv de pe suprafață. Mănușa asigură o bună protecție pentru manipularea în condiții uscate. Protectia este limitata numai la zona palmei.

Depozitare: De preferat mănuşile vor fi depozitate în loc uscat şi răcoros, în ambalajul original şi departe de razele directe ale soarelui.

Întreținere: Atât mănuşile noi cât şi cele folosite trebuie verificate înainte de a fi purtate, pentru a vă asigura că nu sunt semne de deteriorare. Mănuşile nu trebuie lăsate în stare contaminată dacă se preconizează refolosirea lor şi în acest caz ele vor fi curăţate prin clătire cu apă. Nu se recomandă curățarea sau dezinfectarea mănușilor.